## Slide 1: 6S教育培训资料

## Slide 2
概要:
6S基础知识
日常6S 应急知识点
其它6S知识点
设备6S案例本质分析
设备移交前排查表

## Slide 3
一）6S基础知识

## Slide 4
整 理（SEIRI）
整 顿（SEITON）
清 扫（SEISO）
清 洁（SEIKETSU）
素 养（SHITSUKE）
安 全（SECURITY）
什么是6S？

## Slide 5: 6S的起源：
6S起源于日本的5S管理，是日本企业一种独特的管理方法。指的是在生产现场对材料、设备、人员等生产要素进行有效的管理，为其他管理活动奠定良好的基础，是日本产品质量得以迅猛提高营销全球的成功之处。
整理、整顿、清扫、清洁、素养在日本罗马语拼写的第一个字母均为“S”,所以俗称5S。之后，中国企业根据实际需要，增加了第6个“S”------安全（SECURITY）。

## Slide 6
6S的定义：
整理 :将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要 的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。
整顿 :把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。
清扫 :将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。
清洁 :将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。
素养 :每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。
安全:重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念， 防范于未然。

## Slide 7
目的：
为了确保有一个安全整洁的工作环
境，从而对保证生产线的流通、稳定和
提高生产线的产量、品质起到保障和促
进的作用。

## Slide 8
执行6S的好处：
提供一个舒适的工作环境；
提供一个安全的作业场所；
塑造一个企业的优良形象；
提高员工工作热情和敬业精神；
提高员工的素质；
提高企业的整体战斗力、核心竞争力；
稳定产品的质量水平；
提高工作效率，降低消耗；
提高设备的使用寿命，减少维修费用。

## Slide 9: 整理的目标：
腾出空间
减少误用
营造清爽的工作环境

## Slide 10: 整顿的目标：
工作场所一目了然
消除无谓寻找的浪费
缩短前置作业时间
工作场所整齐、有序
提高生产线的作业效率

## Slide 11: 整顿的要诀：
易于归位的方法,培养归位的习惯
三定原则
在何处 ? ( where )定位
有什么 ? ( what )定物
有多少 ? ( How many )定量

## Slide 12: 清扫的目标：
减少脏污对品质的影响
清除脏乱与污染源
降低故障率
保持令人心情愉快、干净亮丽的工作环境

## Slide 13: 清洁的目标：
创造明朗的现场
维持前面3S（整理、整顿、清扫）的效果
实现6S标准化管理

## Slide 14: 素养的目标：
培养有好习惯、遵守规则的员工
塑造"守纪律"的工作场所
营造积极向上的团队精神

## Slide 15: 素养的实施方法：
持续推动前4S直至全员成为习惯；
通过前4S（整理，整顿，清扫，清洁）的手段，使人们达到工作的最基本要求；
遵守相关的规章制度；
通过不断的培训,使观念深入员工及干部

## Slide 16: 安全的目标：
重视安全教育，严格遵守安全规则
工作中牢记安全第一的准则
时刻保持安全意识
塑造一个安全的工作场所

## Slide 17: 安全要诀：
平 时 多 几 分 训 练, 意 外 少 惊 慌 失 措,
平 时 多 注 意 防 范,意 外 少 几 分 损 失。
不放过任何机会教育,全体员工共同维护 。

## Slide 18: 安全的执要点：
正确使用各类化学用品
正确操作各项设备
具备明亮,视野良好的工作场所
确保走道﹑安全门之畅通
正确使用各项紧急救护设施
执行消防训练
各项安全防护用具设立与使用训练

## Slide 19
只有在安全无忧的工作场所
才能保障生命﹑财产安全
公司得以永续经营

## Slide 20: 6S的精神：
6S不是说说而已
6S不是听了就了事
6S是要在现场实地去做
严格执行6S

## Slide 21: 6S之间的关系：
整理、整顿、清扫是具体内容
清洁是制度化、规范化 ，并贯彻执行及维持结果
素养是养成习惯，遵守纪律、规则、严谨认真
安全是基础，尊重生命，杜绝违章

## Slide 22: 6S速记口诀
整理：要与不要，一弃一留；
整顿：科学布局，取用快捷；
清扫：清除垃圾，美化环境；
清洁：形成制度，贯彻到底；
素养：养成习惯，以人为本；
安全：安全操作，生命第一。

## Slide 23
总结：
整理：
区分作业现场用与不用的物品，不用的物品及时清理掉，用过的物品及时放回原处。
整顿：
对要的物品，按作业中取用、搬运顺序及难易程度，确定排列、码放方式、高度及顺序。所有使用物品都要定物、定位、定量，并在现场标示物品堆放品种、数量、场所、责任者。
清扫：
事故往往是由于违章指挥、违章作业和事故隐患没能及时发现和消除等人为因素造成的。因此，应以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，增强搞好安全生产的 自觉性和责任感，自觉遵章守纪，严格执行操作规程、抵制违章作业，不断增强自我保护意识，共同创建一个安全、和谐的良好工作环境。
素养：
清洁：
打扫作业现场及清理设备、工具的灰尘及污垢。
经常整理、整顿、清扫后的现场、设备、工具、物品要保持清洁状态。
安全：
养成良好习惯，自觉遵章守纪。

## Slide 24
二）日常6S 应急知识点

## Slide 25
紧急冲淋装置外观：

## Slide 26
1.冲洗眼部只要用手轻推手推阀，清洁水从洗眼喷头自动喷出来，用后须将手推阀复位并将防尘盖复位。
注意：冲洗时间至少为15分钟
洗眼装置使用说明：

## Slide 27
2.冲洗身体其他部位：用手向下拉阀门拉杆，水从喷淋头自动喷出，用后须将拉杆向上复位。
注意：冲洗时间至少为15分钟
冲淋装置使用说明：

## Slide 28
三）其它6S知识点：

## Slide 29
垃圾正确分类投放:
特性 | 酸类 | 碱类 | 易燃类 | 含砷类 | 氧化性类 | 自燃类 | 一般废弃物
垃圾筒 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 紫色 | 黄色 | 黑色 | 灰色
垃圾袋 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 紫色 | 黄色 | 黑色 | 灰色

## Slide 30
七种垃圾袋颜色：

## Slide 31
发生漏液时的对应：
当发现有不明液体时，切忌用手触摸，应及时向上级报告；如果身边有PH试纸的话，可以先测试该液体的酸碱性（详见PH试纸对比表），并及时向上级报告，若检测出不明液体呈酸性或碱性时，应在确保自身安全的条件下，为避免他人经过此处，用安全锥及安全护栏将此处隔离。

## Slide 32
PH试纸使用:
溶液有酸碱之分。检验溶液酸碱性的“尺子”是“广泛PH试纸”。这是一种现成的试纸，使用时，撕下一条从它的颜色变化就可以知道溶液的酸碱性，十分方便。
PH=7 中性
PH>7 碱性
PH<7 酸性
PH值

## Slide 33: 设备6S案例本质分析：
四）设备6S案例本质分析：

## Slide 34: 设备6S案例本质分析：
如何做好6S工作：用合适的人，在合适的地方，以合适的材料，用合适的方法，做正确的事情
PA high
人：
工程师
1.培训
法：
操作方法
环：
周围环境
机：
机器设备
料：
材料
2.素养
1.了解特性
1.合适材料
1.合适方法
1.了解环境
温度
湿度

## Slide 35: 设备6S案例本质分析：
设备铭牌
设备EMO cover
设备表头规格标签
设备Sub-Fab 电柜进线防火措施
设备暂存区标识牌
设备管道标签
设备防震措施
设备开孔封堵

## Slide 36: 设备6S案例本质分析：1
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全 | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 设备附属标签脱落翘曲 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.长时间，导致双面胶功能失效 2.此双面胶质量不适合在洁净室使用 3.MFG （设备科室）没有提供合适的双面胶 4. 5. | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.使用适用洁净室使用的双面胶 2.标签四周都使用双面胶黏贴 3.张贴在合理位置（避免潮湿和高温处） | 
重点注意：适用合适的胶带，用合适的方法张贴 |  |  | 
胶带
胶带
×
胶带
胶带
胶带
胶带
√
×
×
√

## Slide 37: 设备6S案例本质分析：2
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全 | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 设备EMO Cover 脱落 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.Cover 重，长时间，导致双面胶功能粘性下降 2.此双面胶质量不适合黏贴EMO cover 3.安装手法不合格 | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1. 使用适用洁净室使用的双面胶 2.合适的手法使用标签四周都使用双面胶黏贴 3.使用合适Cover ，用螺丝固定 | 
重点注意： |  |  | 
×
×
√
√
×
√

## Slide 38: 设备6S案例本质分析：3
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全  | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 设备表头标签脱落、未设置、规格不一致等 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.张贴的规格标签粘性质量不合适 2.未在设备移交时张贴表头标签 3.表头的规格设定异常，未设定上下限 | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.使用合适的标签材料（统一分配） 2.设定合适的规格限，统一张贴 3.在移交时全面检查各表头规格标签 | 
重点注意： |  |  | 
未贴规格标签
正确

## Slide 39: 设备6S案例本质分析：4
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全  | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 附属设备电源进线防水异常 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.设备厂商在生产和安装设备时未加以考虑 2.设备调试完成，移交时未进行防水改善 3.安装不到位或不合理 | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.设备移交时检查并完善sub-FAB 附属设备的防水功能 2.对于power box 顶部开电源入口孔径过大，无法用防火泥封堵，或设计阶段需通风的，需做防漏盘 | 
重点注意： |  |  | 
√
√
√

## Slide 40: 设备6S案例本质分析：5
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全 | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 设备暂存区标签脱落 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.胶带粘性不足，长时间挂放，导致脱落 2.张贴方式不合理 3. | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.禁止使用胶带黏贴暂存区标示牌 2.制作合适标示牌（预留打孔处），在张贴时使用扎线带固定在围栏上 | 
重点注意： |  |  | 
√
×

## Slide 41: 设备6S案例本质分析：6
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全 | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 设备EMO Cover 脱落 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.Cover 重，长时间，导致双面胶功能粘性下降 2.此双面胶质量不适合黏贴EMO cover 3. 安装手法不合格 4. 5. | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1. 使用适用洁净室使用的双面胶 2.合适的手法使用标签四周都使用双面胶黏贴 3.使用合适Cover ，用螺丝固定 | 
重点注意： |  |  | 
×
胶带
胶带
胶带
胶带
√

## Slide 42: 设备6S案例本质分析：7
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全 | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 工具柜使用后未上锁 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.门锁损坏，无法正常开关 2.使用人员6S意识薄弱 3.推拉式的门锁使用时间长更容易损坏 | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.加强6S宣导，确认6S完成后离开现场 2.未修复的门锁张贴保修标签 3.使用按钮式门锁，更牢固使用年限更长 | 
重点注意： |  |  | 
×
√
×
损坏
推拉式
更换
按钮式
√
√
未修复的张贴标签

## Slide 43: 设备6S案例：钢瓶 使用完未泄压
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全  | 教育
 |  | 描述： | 
 |  | 钢瓶使用完毕回暂存区后未泄压 | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 1.使用人员使用完毕未泄压 2.人员安全意识缺失 | 
 |  | 改善措施： | 
 |  | 1.钢瓶上明显位置处贴提醒及动作步骤标签 2.部门内部安全意识宣导和培训 3.部门内部钢瓶泄压操作培训 4.增加到新员工部门安全教育内容 （泄压操作： 1.关紧钢瓶手阀。 2.顺时针开regulator阀。 3.长按喷枪放气，直到两个压力表头都为零。 4.逆时针关regulator阀。） | 
重点注意：泄压顺序需注意，否则有残压。 |  |  | 
整改前
整改后
regulator
二次压表头
一次压表头
喷枪

## Slide 44: 设备6S案例本质分析：模板2
设备6S案例本质分析及改善措施 |  |  | 
做成： |  | 部门： | 
类型： | 5S  | 安全  | 教育 
 |  | 描述： | 
 |  | 本质分析： | 
 |  | 改善措施： | 
重点注意： |  |  | 

## Slide 45: 设备移交前排查表：
五）设备移交前排查表：

## Slide 46: 设备移交前排查表：
设备完成装机和验机工作后，需要移交MFG 开始正式量产，此时需要全面检查各项工作是否做到位
  设备搬入后就开始依次展开各项6S 工作
  过程中不断完善
  移交时严格检查
设备装机阶段检查项目：

## Slide 47: 设备移交前排查表：
设备移交阶段检查项目：

## Slide 48
Thank you 谢谢
Q&A 请您提问